## Slide 1: دانشگاه تهران دانشکده برق و کامپیوتر پروپزال دکتری تخصیص منابع در شبکه های دسترسی رادیویی باز با برش دهی شبکه
استاد راهنما : جناب آقای دکتر شاه منصوری
مژده کربلایی مطلب 810196074
آبان ۱۳۹۹

## Slide 3: فهرست مطالب
مقدمه و کلیات
1
مروری بر پژوهش های پیشین
2
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
3
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
4
نتیجه گیری و پیشنهادات
5

## Slide 4: مقدمه و تعریف مفاهیم

## Slide 5: نسل پنجم مخابرات 5G
مزایای 5G در برابر 4G :
  ارائه طیف بالاتر و بهره وری انرژی بیشتر
  دستیابی5G به رشد ظرفیت سیستم با ضریب حداقل 1000
  بهینه سازی انرژی با ضریب حداقل 10
شامل یک شبکه ی فشرده با هسته ی هوشمند و منعطف
فناوری های مورد استفاده
  ORAN
  برش شبکه
  مجازی سازی توابع شبکه
  شبکه ی تعریف شده ی نرم افزاری SDN
  موج میلیمتری
  femtocell
  Massive MIMO
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 6: مقدمه ای بر ساختار ORAN
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 7: تکامل ساختار ایستگاه های پایه( (BSها
ساختار های سنتی
ایستگاه های پایه با RRH
شبکه های دسترسی رادیوی ابری
    C-RAN
    H-CRAN
    F-RAN
  X-RAN
  VRAN
  ORAN
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 8: ایستگاه پایه با RRH
ایستگاه پایه به یک قسمت پردازشی و یک قسمت رادیویی تقسیم میشود
قسمت رادیویی RRH یا واحد ارتباط راه دور(RRU) نامیده میشود
  در واحد RRH پردازش دیجیتال،تبدیل دیجیتال به آنالوگ، تبدیل آنالوگ به دیجیتال،تقویت توان و فیلترینگ انجام میشود
پردازش سیگنال باند پایه با عنوان BBU یا واحد داده شناخته میشود (Data Unit)
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 9: شبکه ی دسترسی رادیویی ابری- C-RAN
واحد مرکزی باند پایه-Centralized Based Band Unit
  شکل گیری BBU ها به صورت یک مجموعه ی واحد تحت عنوان BBU Pool
    در راستای بهینه سازی عملکرد BBU ها در مواجهه باایستگاههای پایه پر ترافیک و کم ترافیک
  به اشتراک گزاری این مجموعه بین چندین سلول
  در نظر گرفتن BBU Pool به عنوان یک خوشه ی مجازی که شامل پردازش گرهایی است که پردازش های باند پایه را انجام می دهند
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 10: شبکه ی دسترسی رادیویی ابری- C-RAN
  لینک Fronthaul
    به مرحله ی اتصال سایت های RRH به BBU Pool
    RRH
      عملکرد بعنوان واحدهای رادیویی (RU) یا(RRH)
  Backhaul
  اتصال BBU Pool به هسته ی شبکه ی سیار
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 11: شبکه ی دسترسی رادیویی ابری متجانس- HCRAN
برای غلبه بر چالش لینک Fronthaul در CRAN مفهوم جدید HCRAN معرفی شده
نودهای توان بالا HPN عمدتا برای فراهم کردن پوشش بدون درز و اجرای عملکرد صفحه کنترل می‌باشد.
HPNها از طریق لینکهای backhaul به BBU Pool متصلند ( برای هماهنگ کردن تداخل )
سیگنال کنترلی و داده در این ساختار از هم جدا شده اند.
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 12: شبکه ی دسترسی رادیویی ابری متجانس- HCRAN
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 13: شبکه های دسترسی رادیویی مهی FRAN
تمام ویژگیهای مثبت محاسبات ابری و شبکه‌های نامتجانس و محاسبات مهی را همزمان در بر می‌گیرد
محاسبات مهی، اصطلاحی برای جایگزین کردن محاسبات ابری است که مقدار قابل توجهی از ذخیره سازی، ارتباطات، کنترل کردن، اندازه گیری و مدیریت را در لبه ی شبکه انجام می‌دهد.
سیستمهای FRANتحولی از سیستمهای CRAN می‌باشد که برخی از ارتباطات توزیع شده و عملکردهای ذخیره سازی در منطق لایه ی مه قرار دارد.
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 14: شبکه های دسترسی رادیویی مهی FRAN
چهار نوع ارتباطات ابری تعریف شده است
  ابر ذخیره‌گر و ارتباطات مرکزی جامع که همانند ابر مرکزی C-RAN می‌باشد.
  ابر کنترل‌گر مرکزی که برای تکمیل عملکردهای کنترلی می‌باشد و در HPNها قرار دارد.
  ابر ارتباطات منطقی توزیع شده که در برنامه‌های محاسبات مهی و ابزارهای این محاسبات قرار دارد.
  ابر ذخیره گر منطق توزیع شده در FRAN قرار دارد.
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 15: XRAN
یک جایگزین انعطاف پذیر و باز برای RAN مبتنی بر سخت افزار سنتی بدست آمده‌است.
سه حوزه ی مهم در این ساختار
  جداسازی بخش صفحه ی کنترل از صفحه‌ی کاربر
    RAN به عنوان یک استخر منطقی از ظرفیت، با کارایی بیشتری کار کند.
    جدایی نرم افزار از سخت افزار
  ساختن یک پشته نرم‌افزاری eNodeB مدولار
    با طرح های مجازی سازی هماهنگی دارد
  انتشار رابطهای باز شمال و جنوب
    رابطهای استاندارد و باز قابلیت پشتیبانی از فروشنده‌های متعدد همکاری اثبات شده دارند
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 16: VRAN
شبکه‌های دسترسی رادیویی مجازی- BBU مجازی می شود
با اجرای توابع باند پایه مجازی بر روی سخت افزار سرور کالا، بر اساس اصول مجازی سازی توابع شبکه ، فراتر از آخرین شبکه‌ی متمرکز رادیویی است
افزایش هوشمندانه ظرفیت
کاهش چشمگیر هزینه‌ها
معماری vRAN همچنین امکان انتقال اترنت و IP را فراهم می‌کند
  که به ارائه‌دهندگان خدمات گزینه‌های مقرون به صرفه‌تری برای انتقال fronthaul می‌دهد
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 17: ORAN
المانهای شبکه ی دسترسی رادیویی را مجازی می‌کند، آنها را جدا کرده و رابطهای باز مناسب را برای اتصال این عناصر تعیین می‌کند.
استفاده از روشهای یادگیری ماشین برای هوشمندسازی لایه‌های RAN
توابع شبکه ی دسترسی رادیویی به ۳ بخش تقسیم می شود
  RU  phy لایه ی پایین
  DU  phy لایه بالاتر، RLC و MAC
  CU  RRC، PDCP و SDAP
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 18: ORAN
از ترکیب C-RAN و VRAN - C-RAN و XRAN
ويژگی های ORAN
  باز بودن
  هوشمندی
  مجازی سازی بخش RAN
  نرم افزار منبع باز
  سخت افزار سفید
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 19: ORAN
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 20: ORAN
ساختار ORAN
  کنترلگر هوشمند RAN (RIC) ،غیر زمان واقعی (بالاتر از یک ثانیه)
    مدیریت سیاست
    آنالیز RAN
    مدیریت توابعی که از هوش مصنوعی استفاده می گردد
  کنترلگر هوشمند (RIC) ، نزدیک به زمان واقعی(کمتر از یک ثانیه )
    RRM -مدیریت تعادل بار، RB
    QoS
  پشته پروتکل CU
    پشتیبانی از مجازی سازی
    اجرای دستورات توابع RIC غیر زمان واقعی
  O-DU و O_RU
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 21: مجازی سازی توابع شبکه
جداسازی المانهای نرم افزاری و سخت افزاری شبکه صورت گرفته است و به عنوان مجازی سازی توابع شبکه (NFV)معرفی شده است
توابع شبکه ی مجازی VNFبلوکهای توابع سیستم هستند
ایده اصلی NFVجداسازی تجهیزات شبکه فیزیکی از توابع اجرا شده بر روی آنها است
ویژگی های NFV
  جدا سازی بخش نرم افزار از سخت افزار
  استقرار عملکرد شبکه انعطاف پذیر
  مقیاس گذاری پویا
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 22: مجازی سازی توابع شبکه
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات
سه مولفه اصلی NFV
  خدمات
    یک سرویس مجموعه ای از ها VNFاست که میتوانند در یک یا چند ماشین مجازی پیاده سازی شوند
  NFVI
    Iشامل اتصال شبکه بین مکانها، به عنوان مثال، بین مراکز داده
    و ابرهای ترکیبی عمومی یا خصوصی است
  MANO
    شامل هماهنگ ساز، مدیران VNF و مدیران زیرساخت مجازی اند.

## Slide 23: شبکه دسترسی رادیویی تعر یف شده نرم افزار
شبکه تعریف شده توسط نرم افزارSDN
  جدا شدن صفحه ی کنترل و داده
  قابلیت برنامه ریزی در صفحه کنترل
SDRAN یک صفحه‌ی کنترل متمرکز نرم‌افزار تعریف شده است برای بخش شبکه دسترسی رادیویی که ایستگاه‌های پایه را در یک مکان جغرافیایی داخلی، به عنوان یک ایستگاه پایه‌ی بزرگ مجازی با المانهای کنترلی مرکزی و رادیویی می‌باشد.
SDRAN به مفهومvRAN بسیار نزدیک است.
SDRAN صفحه کنترل و صفحه داده را درRAN جدا می‌کند و تصمیمات کنترل را به صفحه کنترل متمرکز می‌کند.
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 24: برش شبکه
یک برش شبکه، یک شبکه منطقی end-to-end است که خدمات با نیازهای خاص را ارائه می دهد.
برش شبکه با هدف تقسیم منطقی مجموعه توابع و منابع شبکه در یک نهاد شبکه در نظر گرفته شده است
با خرد کردن یک شبکه فیزیکی به چندین شبکه منطقی، برششبکه میتواند ازخدمات متناسب با تقاضا برای سناریوهای برنامه مشخص در همان زمان با استفاده از همان شبکه فیزیکی پشتیبانی کند
منابع شبکه میتوانند به صورت پویا و کارآمد به برشهای شبکه منطقی با توجه به خواسته های QoSمربوطه اختصاص داده شوند
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 25: برش شبکه
سه نوع برش شبکه
  برش هسته
  برش RAN
  برش RAN و هسته
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 26: مسئله کوله پشتی
NP-Hard است
می خواهیم تعدادی شی با وزنهای مختلف را در تعدادی جایگاه با ظرفیت مشخص قرار دهیم. هدف در این مسئله قرارگیری بیشترین تعداد اشیاء در این جایگاه ها می باشد
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 27: مسئله بسته بندی جعبه
NP-Hard است
هدف قرار دادن تعدادی شیء در تعدادی جعبه با ظرفیت مشخص می باشد
هدف کمینه کردن تعداد جعبه های ورودی با فرض اینکه همه ی اشیا در آن جا شوند
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 28: ادبیات و پیشینه ی تحقیق

## Slide 29: بررسی برش شبکه به صورت دینامیکی در شبکه HCRAN
برش شبکه به صورت دینامیکی در بخش رادیویی مورد بررسی قرار گرفته شده است
برش شبکه : فرآیند تخصیص منابع شبکه به کاربران
  یک سطح بالاتر، که مدیریت کنترل پذیرش کاربران، ارتباط کاربر که شامل تخصیص واحد رادیویی RRH برای بیشینه سازی نرخ کاربران و تخصیص ظرفیت منابع باند پایه BBU
  یک سطح پایین تر، که تخصیص توان و بلوک منابع فیزیکی PRB در میان کاربران می باشد.
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 30: ORAN
ساختار ORAN
  جداسازی توابع زمان حقیقی از توابع زمان غیر حقیقی
  قرار گیری مدل یادگیری در توابع نزدیک به زمان حقیقی
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 31: قرار دادن VNFها در مراکز داده
NFV الگویي است که عملکردهای شبکه سنتی را مجازی می کند و آنها را در سخت افزارهای عمومی و ابرها در مقابل سخت افزارهای تعیین شده، قرار می دهد
در واقع NFVبخش نرم افزار را از سخت افزار جدا می نماید.
VNFها معمولاً بر روی نمونه های ماشین مجازی در زیرساخت های ابری در حال اجرا هستند
یکی از مسائل مورد توجه، یافتن تعداد بهینه ی VNFها در یک زنجیره ی سرویس و قرار گیری VNFهای مورد نظر بر روی سرور در هر بازه ی زمانی می باشد
  کاهش هزینه ها
  کمینه کردن انرژی های مصرفی در هر بازه ی زمانی
    هزینه ی انرژی مصرفی هر VNFمستقر بر روی سرور در حال کار
    هزینه ی استقرار VNFهای جدید در هر لحظه ی زمانی
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 32: یادگیری تقویتی در حل مسئله
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 33: یادگیری تقویتی در حل مسئله
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 34: تخصیص منابع در شبکه های دسترسی رادیویی باز

## Slide 35: مدل سیستم
برش
  واحد رادیویی تک آنتنه
  بلوک فیزیکی
  DU
    تا VNF
  CU
    تا VNF
v سرویس
  کاربر تک آنتنه
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 36: نرخ قابل دسترس
نرخ قابل دسترس
نسبت سیگنال به نویز
میزان تداخل کاربران
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 37: توان و ظرفیت لینک fronthaul
توان سیگنال ارسالی از j امین واحد رادیویی در sامین برش
نرخ کاربران در لینک fronthaulبین jامین واحد رادیویی در برش sام با واحد توزیع شده
متغیرباینری است که نشان دهنده ی این است که برش sام به سرویس vخدمات رسانی می کند
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 38: میانگین تاخیر
پردازش باند پایه هر ،VNFبوسیله ی پردازش صف M/M/1نشان داده می شود
تاخیر پردازشی در CU و DU
تاخیر در ارسال
تاخیر کل
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 39: مرکز داده ی فیزیکی
هرVNF نیازمند منابع فیزیکی است که شامل حافظه، نگهدارنده و پردازشگر می باشد
فرض کنید منابع مورد نیاز برای fامین VNFدر برش sام
  مقدار حافظه، نگهدارنده و پردازشگر
مقدار کل حافظه، نگهدارنده و پردازشگر برای همه VNFها در یک برش
Dc مرکزداده برای سرویس دهی به VNFها می باشد
مقدار حافظه، نگهدارنده و پردازشگر مرکز داده
متغیرصفرو یکی است که در صورت یکبودن نشان می دهد مرکزداده ی dام به sامین برش، منابع فیزیکی اختصاص داده
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 40: شرح مسئله
بهره وری انرژی است که نسبت نرخ کل به توان کل
توان کل سیستم را برای کلیه مرکز داده های فعال که به برش شبکه سرویس دهی می کنند
یک تابع هزینه برای سرویس دهی VNFها توسط مرکز داده ها
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 41: شرح مسئله
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 42: حل مسئله ی اول بخش اول
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 43: حل مسئله ی اول بخش دوم
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 44: الگوریتم مسئله ی اول
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 45: حل مسئله ی دوم
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 46: نتایج عددی مسئله ی اول
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 47: نتایج عددی مسئله ی دوم
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 48: تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی

## Slide 49: مدل سیستم و صورت مسئله ی بخش رادیویی
سیستم شامل : S برش شبکه- V سرویس مختلف
هدف حل مسئله در هر اسلات زمانی t می باشد
هدف در اینجا بیشینه سازی تعداد سرویسهای پذیرفته شده توسط برشهای شبکه می باشد به صورتی که شرط تاخیر و نرخ سرویس را ضمانت کنند
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 50: مدل سیستم و صورت مسئله ی بخش هسته
هر برش شبکه شامل تعدادی VNF است که هر VNF نیازمند منابع فیزیکی است
در اینجا تنها منبع مورد نیاز برای fامین VNFدر برش s ام مقدار پردازنده است
تعداد کل VNF ها در برش s :
توان مصرفی پردازش باند پایه در هر مرکز داده ی dکه به VNFهای یک برش sسرویس می دهد در هر زمان t : متغیر باینری برای نشان دادن سرویس دهی برش شبکه s توسط مرکز داده ی d
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 51: مدل سیستم و صورت مسئله ی بخش هسته
فرض کنید درهرزمان قراردادن هرمجموعه یجدید VNFهای برش شبکه sبرروی مرکزداده dمقدار انرژی اضافی را بدین صورت به سیستم اعمال کنند
تابع هزینه
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 52: حل به روش یادگیری تقویتی
مقدار ارزش انجام عمل a در حالتs تحت سیاست را با نمایش می دهیم
روشهای مختلفی برای دستیابی به مینیمم خطا هست که ما در ادامه ی کار از روش Q- learning استفاده می کنیم
در روش Q-learningدر هر بروزرسانی تابع Qداریم
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 53: نتایج عددی مسئله ی اول
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 54: نتایج عددی مسئله ی دوم
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 55: نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 56: نتیجه گیری بخش اول
مسئله ی برش شبکه در بخش رادیویی و قرارگیری توابع مجازی شبکه برروی مراکز داده باهم مورد بررسی قرار گرفته شد
صورت مسئله به طور دقیق بیان شده و ظرفیت لینک fronthaul و تاخیر در نظر گرفته شده است.
مسئله را می توان به دو مسئله تبدیل کرد و هر کدام را با الگوریتمهای مرکزی حل نمود
این دو مسئله به صورت مسئله ی بسته بندی جعبه چند بعدی می باشد
مسئله ی اول ترکیب بسته بندی جعبه و مسئله ی محدب می باشد که به طور تکراری حل می شود
مسئله ی دوم از جنس بسته بندی جعبه ۳ بعدی می باشد
حالتی که تداخل به نسبت کم باشد به حالت بهینه بسیار نزدیک است
با افزایش تداخل، افزایش تعدا برشهای شبکه، کاهش تعداد منابع فیزیکی و افزایش تعداد کاربران، نتیجه ی روش ابتکاری از مقدار بهینه فاصله می گیرد
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 57: نتیجه گیری بخش دوم
مسئله بخش رادیویی و هسته به صورت ساده شده در حالت دینامیکی حل گردیده است
از روش یادگیری تقویتی برای حل مسئله استفاده شده است
در این مسئله مقادیر طوری در نظر گرفته شده اند که تعداد حالتها و اعمال گسسته و قابل شمارش باشند
با افزایش تعداد برشهای شبکه مقدار خروجی از مقدار بهینه فاصله می گیرد
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 58: پیشنهادات
مدل کردن برش شبکه در ساختار شبکه ی دسترسی رادیویی باز و حل آن بوسیله ی روش یادگیری تقویتی عمیق می باشد
تخصیص منابع به روش توزیع شده برای برش شبکه از منابع محاسباتی و منابع دیگر همانند پهنای باند می باشد. همچنین از روش توزیع شده در لینک فراسو برای تخصیص توان کاربران، تخصیصپهنای باند و ... استفاده می گردد. یکی از روشها، استفاده از Distributed ADMM می باشد که دراین روش تعدادی عامل به صورت همکارانه سعی درحل یکمعادله ی بهینه سازی مشترک دارند که تابع هدف مجموعی از مقدارهای خصوصی هر عامل می باشد
بدست آوردن پارامترهای کیفیت سرویس QoSدر شبکه های دسترسی باز می باشد که شامل تاخیر انتها به انتها، میزان از دست دادن بسته ها ، قابلیت اطمینان و ... می باشد. در اینجا می توان تاخیر را هم در بخش رادیویی هم در بخش هسته ی شبکه بدست آورد. همچنین، به منظور نشان دادن نقش هوش در ORAN طرح مدیریت هوشمند منابع رادیویی را برای کنترل تراکم ترافیک و نشان دادن کارایی آن در یک مجموعه داده واقعی از یک اپراتور بزرگ بدست می آوریم
بارهای ترافیکی در برش های مختلف با گذشت زمان تحت تغییر قرار می گیرند ، در نتیجه چالش هایی برای تأمین کیفیت مداوم ایجاد می شود. حل این مشکل از کارهای آتی می باشد
مقدمه
پیشینه ی تحقیق
تخصیص منابع در شبکه دسترسی رادیویی باز
تخصیص برش شبکه به صورت دینامیکی
نتیجه گیری و پیشنهادات

## Slide 59: با تشکر فراوان